## Slide 1: 换挡机构
商品特征
妥当性评价（自公司内时行实验）
试验设备简介
与各类协力供应商合作
・电装部品
・内饰部品
量产案例--截止到目前已有10个以上的车型适用
将重要机能组件模块化、实现品质稳定及生产的稳定。
2011年开始进入量产，可对应不
同的OEM
※已取得专利
将内装技术与电装技术进行融合，
设计开发出更具有附加价值的产品。
LED档位灯
（电装部品）
中控涂装面板
（内装部品）
商品性自动验证机
耐久试验机械手
静音房
耐磨性试验机
强度试验机
耐粉尘试验机
电子实验室
车载电涌试验机
电装技术
内装技术
自公司内设计
运用设计工具
自公司内生产
・FMEA
・CAD(40台）
・CAE(10台）
・树脂成型机
・自动ASSY生产线
设计
(3D数模/图纸作成）
构造检证
（强度・変位・流动解析等）
未然防止检证
3条生产线
模块化事例
10台
350t:5台 220t:2台 其他:3台
档位显示式档头
5台
・QA机

## Slide 2
■SPROCKET, OIL-PUMP
■LEVER, DETENT
工程系列和制造方法的特征
冲压
加工(切削/拉刀)
ASSY
热处理
轴承压入ASSY保证
冲压领域
加工领域
需考虑加工余量后
进行模具设计
半冲工程毛刺对策
作为链齿轮部毛刺、卷边对策
追加逆旋转加工
作为中断切削的刀具折损对策
高速进给
素材变形防止（内厚偏薄）
特殊试样的卡爪
淬火油 最适合的流线
制品摆放/装入数
低变形量热处理
荷重管理
轴承压入
欠品管理
组装
高度检查
误组检查
自动检查机
良品选别
取出履历
自动取出机
ASSY机通过自公司内内作设备
将轴承组装等 机能集约
需考热处理变形量后
设定加工目标值
需考虑变形量后
进行条件设定
热处理理领域
通过深拉伸工序进行增肉
(t2.9ｍｍ→3.8ｍｍ)
反馈
可根据客户的要求，从锻造~切削实现整体加工，为客户提供最优的产品
制造方法的特征
通过链条传递动力使油轮泵转动的部品
・从INV花键到链齿轮齿面部的精度确保
・链齿轮齿面部的热处理后精度确保
换档位置的保持和换档时的操纵感提升
・DETENT(波纹部)的形状精度和面粗糙度的确保
通过特殊的冲压工法，
将冲头与凹模之间的间隙最少化，
为客户提供最优高精度制品
冲压
(UL拨出)
E：凹模与冲头之间的间隙
Ｅ
凹模
冲头
挤压材料
被加工材
反馈
反馈
通过保持冲压废料的形状制法，可实现稳定的精密剪裁

## Slide 3
变形量・偏差量
MIN化
将残留应心MIN化
形状最适合化
进行精密形状设定
通过加工
充分考虑变形量后
■烧准后的硬度管控
・烧准时的冷却速度的最适化
冷却速度
＝●●℃/min以下
硬度偏差
＝HRB ●以下
■材料成分的管控
研磨余量MIN
硬度 稳定化
无变形矫正
■Pulley Shaft
切削、研磨
热处理
精密加工
材料＆锻造
■Movable Pulley
工程系列和制造方法的特征
目前展开的状况
【 类似部品 】
【 新规产品 】
EV Drive Unit
去掉突圆部
可作为电动化部品的传动轴使用
最大限度地活用阿兹米特的技术力量，拓展电动化部品（传动轴）的新规订单
Motor-Shaft
可根据客户的要求，从锻造~切削实现整体加工，为客户提供最优的产品

## Slide 4: 面向电动化新产品的开发
充电口指示灯
车体
指示灯位置一
指示灯位置二
功 能：
以LIN为通信桥梁，发光模组为发光源，透过透光胶膜显示各种模式：
例：
充电中模式---蓝色闪灭
充满电模式---蓝色灯
异常模式---亮黄闪灭
系统故障---亮红闪灭
应用场景：引用于汽车之家网
指示灯透光原理：
加工技术：
结合公司几十年的切削、研磨、热处理的丰富经验，
为客户开发最合适的高品质的机能件产品；
车削、研磨
整体热处理
应用场景：驱动马达/发电马达
马达轴
转子
定子
马达轴
(专利申请中）：

## Slide 5: 氢气薄膜（氢气可视化膜）
H2
性能・试样
(*1) 根据使用环境，低浓度氢气也能可视。
（在氢气浓度0.4%以上～100%，其耐久性・反应时间会有所变化）
(*2) 针对全反应（100%的反应），达到60%反应时间（60% = 目视判定可透过级别）
(*3) 参考性能。根据氢气浓度（氢气的量・分压）产生变化
(*4) 検出可能な耐熱保証温度。检测可能的耐热确保温度。耐久性根据温度・湿度可能发生变化(*5)检出环境：室内（常温・常湿）环境。但是，根据使用环境会有增减。
(*6)无膜脱落，恢复原形状的极限值。
欢迎随时来电咨询
H2
H2
商品的构造
約190［μm］
●PET薄膜 （透明）
約40［nm］
●特殊合金薄膜（金属色）
●保护膜 （彩虹色透明）
《膜表面》
《膜内侧》
AFSに変える必要あり
● 当接触氢气时，膜会从金属颜色变化为透明色。
● 当氢气消失时，又会变为原本的金属色的特征（可逆性），
可重复使用。
（根据使用频率或保管状况可使用次数不同。）
商品的特征
氢气可视化的样子
※水模拟氢气浓度100% 流量50ml /min 泄露时的变化样子
● 可使用在氢气产生的确认、或管道的泄露的确认。
● 无需外部电源便可检测氢气。
● 可进行裁断、弯曲等，达到自由形状的使用。
反应前
反应后
恢复原样
在空气中
保持约5分钟
活用事例
《曲面部位氢气泄露的检测》
《氢气流动（扩散）状态的可视化》
《管道接头部位的泄露检测》
管道接头
有松动
氢气薄膜呈镜面状态
常温（无需加热）下对氢气有反应
※可以像在蕊试纸一样使用
应用于氢气泄漏检测
形状可自由控制
将氢气从
下面导入
将氢气从
侧面导入
〔BEFORE〕
氢气流入前
针对氢气有反应: 泄漏部呈透明状
〔AFTER〕
氢气流入后
通过膜片可对曲面部进行氢气检测
※即使弯曲也可适用， 可进行反应
管道接头
无松动
性能・试样一览表 | 
材质 | 保护膜／特殊合金薄膜／PET薄膜
反应对象气体 | 仅氢气
反应氢气浓度 | 100% 纯氢气(*1)
反应时间(T60(*2)) | 3sec 以下（100%H2 50ml /min 0.1[MPa]） (*3)
使用环境 | 常温（无耐水性）
耐热温度 | 100℃(*4)
耐久性 | 可反复使用次数10次(*5)
弯曲 | R30[mm] 可对应(*5)
尺寸 | 大尺寸：130[mm]×130[mm] 小尺寸：30[mm]×30[mm]
阿兹米特汽配（佛山）有限公司
地址：广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西路A区1号
电话：0757-8665-1220-8023
阿兹米特株式会社